## Slide 1
长沙千视电子科技有限公司
用户手册 V1.0

## Slide 2
长沙千视电子科技有限公司
设备开机后，通过设备触摸显示屏可以查看登录Web页面的方式、视频窗口显示、硬件性能参数和参数设置。

## Slide 3
长沙千视电子科技有限公司
视频窗口：可以通过屏幕预览各输出窗口的视频源画面，左右滑动切换到不同的输出预览窗口。
图标 | 说明
 | 开启和关闭播放视频源中心线显示
 | 开启和关闭播放视频源名称显示
 | 开启和关闭播放视频源安全框
 | 开启和关闭播放视频源音柱显示
打开辅助功能

## Slide 4
长沙千视电子科技有限公司
打开多屏幕输出配置
关闭窗口
屏幕1
屏幕1
屏幕1
屏幕1
配置输出在不同的屏幕和关闭窗口

## Slide 5
长沙千视电子科技有限公司
通过屏幕点击“设置”—“网络设置“，配置您当前网络实际业务IP地址、子网和网关，保存后IP地址用于WEB管理页面登录和视频预览。

## Slide 6
长沙千视电子科技有限公司
在设备屏幕上点击“Web管理”，进入后可以看到屏幕显示可通过两种方式登录Web管理页面。
方法一：浏览器中打开 http://192.168.40.143:65532/index.html 访问Web管理页面。
方法二：扫描屏幕上的二维码，访问Web管理页面

## Slide 7
长沙千视电子科技有限公司
图标 | 说明
 | 添加新的输出窗口
 | 切换系统语言
 | 手机/平板扫描二维码，可登陆到Web管理界面
 | 开启和关闭所有播放视频源中心线的显示
 | 开启和关闭所有播放视频源名称显示
 | 开启和关闭所有播放视频源安全框
 | 开启和关闭所有播放视频源音柱显示
边框 | 开启和关闭所有播放视频源边框叠加和设置边框颜色
增益 | 开启和关闭所有播放视频源的音频赠益和设置音频赠益参数
默认 | 每一路画面可独立设置为PVW模式/PGM模式，

## Slide 8
长沙千视电子科技有限公司
1.窗口布局设置，界面默认显示常见几种分屏模式，可自行选择切换
2.通过添加布局，自定义1/2/3/4/5/6/7/8/9/16/20画面布局，支持定义每个窗口的大小
配置预览窗口大小，拖动窗口边框可任意调节窗口大小

## Slide 9
长沙千视电子科技有限公司
添加多个输出窗口
添加的视窗布局在WEB界面显示，您可以选择当前需要的视窗布局

## Slide 10
长沙千视电子科技有限公司
同一局域网内，NDI源可通过自动发现展示在列表中，点击图标刷新可实时更新网络NDI源
点击＋图标，可添加不同组或同一局域网中不同网段的NDI视频源

## Slide 11
长沙千视电子科技有限公司
发现视频源后，把视频源拖入左边播放窗口进行播放监看
点击右上角浏览器图标后可直接访问编码器Web配置页面
视频源名称、分辨率等信息
音频开关，默认关闭状态
设置选项可自由选择视频源主子码流进行播放，高级设置中可编辑视频源的名称、字体大小、字体颜色、开启显示名称及音柱、安全框和中心线

## Slide 12
长沙千视电子科技有限公司
开启NDI输出，可以把预览窗口的单画面或者多画面转换成Full NDI流进行传输
输出的NDI流设置参数页面，可以调整输流的分辨率、帧率

## Slide 13
长沙千视电子科技有限公司
点击下拉菜单，可以选择将当前窗口的图像和参数复制到其他的输出窗口。当修改当前窗口信息后，点击“TAKE”则就修改后的信息切换到复制的其他输出窗口；如选择“Auto”，当您改变窗口信息时，选择复制的窗口也实时的进行变化。

## Slide 14
手机/IPAD可通过扫描二维码登陆播放器设置界面对播放器进行参数配置，操作方式跟PC端一致。
注意：手机/平板要和播放器处于同一网络下，才能实现扫描二维码登陆播放器设置页面。
长沙千视电子科技有限公司

## Slide 15
长沙千视电子科技有限公司
通过设备HDMI/DP接口连接多个显示器，实现多屏幕监看和切换
应用：多屏监看

## Slide 16
长沙千视电子科技有限公司
通过“窗口”进行配置，把当前的视频预览画面送到对应其他屏幕上显示，可一键全屏到对应的显示器窗口
应用：多屏监看

## Slide 17
让“视界”畅通无阻！
长沙千视电子科技有限公司
电话：18573195256 邮箱： sales@kiloview.com 技术支持：support@kiloview.com 地址:长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园长沙屿B4栋106、109号